## Slide 1: FPGA專題實習VGA
C110112111陳一頡

## Slide 2: 架構圖
VGA
FSM
Process
生成VGA信號
輸出圖片
vsync
hsync

## Slide 3: breakdown
1. Library 和 Entity 定義
Entity vga_controller定義了程式的輸入和輸出端口：
輸入 : clk , rst_n
輸出 : hsync , vsync , red , green , blue
VGA設定參數
水平（Horizontal）:
同步脈寬 : H_SYNC_CYCLES = 96 後座標： H_BACK_PORCH = 48
有效區域 : H_ACTIVE_VIDEO = 640 前座標 : H_FRONT_PORCH = 16
垂直(Vertical）
同步脈寬 : V_SYNC_CYCLES = 2 後座標 : V_BACK_PORCH = 33
有效區域：V_ACTIVE_VIDEO = 480 前座標 : V_FRONT_PORCH = 10
信號定義
divclk : 分頻時鐘的中間信號，用於將 FPGA 100MHz 的時鐘分頻至約 25.175MHz。
fclk : : 像素時鐘，驅動 VGA 顯示。
h_count 和 v_count :用於計算當前水平和垂直的像素位置。
行列計數邏輯
當h_count 達到799(行結束)時，水平計數歸零，垂直計數加一。
當v_count 達到524(畫面結束）時，垂直計數歸零。
同步信號產生
hsync : 在h_count小於H_SYNC_CYCLES時輸出低電平，否則為高電平。
vsync : 在v_count小於V_SYNC_CYCLES時輸出低電平，否則為高電平。

## Slide 4: breakdown
6. 顏色輸出邏輯
在顯示有效區域內，設定默認顏色為黑色。
當條件滿足時（例如(h_count-450)^2 + (v_count-200)^2 <= 150^2），繪製紅色和綠色混合的圓形，中
心點為(450, 200)，半徑為 150。
時鐘分類
使用2位計數器 divclk 將輸入時鐘分頻，生成像素時鐘 fclk